Задание 1:

Используя данные, приведенные ниже, а также приложенные к заданию документы необходимо подготовить межевой план в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом приведенных в задании условий.

Исходные данные.

Кадастровый инженер выполняет работы на основании договора подряда, заключенного с ООО «Проект-СТ» (ОГРН 8885004513122, ИНН 9570389961) 
от 10.10.2019 № ДП-28/19 по подготовке межевого плана в форме электронного документа в связи с исправлением реестровой ошибки в сведениях 
о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 55:89:4510263:774 и одновременным исправлением реестровой ошибки 
в сведениях о местоположении границ и площади смежного к объекту кадастровых работ земельного участка с кадастровым номером 55:89:4510263:775, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Глобал-Инвест» 
(ОГРН 8675994385142, ИНН 9992087631).

<Примечание: при оформлении раздела межевого плана «Акт согласования местоположения границ земельных участков» содержание необходимых сведений 
о представителях собственников земельных участков (реквизиты документов, ФИО, должность) указывается в произвольном виде. Подпись и печать собственников земельных участков заменить на подпись и печать кадастрового инженера>

Для подготовки межевого плана использовались:

1. Выписка из ЕГРН от 10.10.2019 № 99/2019/265999760; Выписка из ЕГРН 
от 11.10.2019 № 99/2019/265999761.

2. Фотоплан местности масштаба М1:2000 от 01.09.2001 № б/н.

3. Документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-геодезическом фонде – выписка из каталогов координат пунктов государственной геодезической сети от 14.10.2019 № 55-120/14884.

Сведения о пунктах государственной геодезической сети:

- сигнал Пункт №237 «Полевая Нов.», класс геодезической сети 3, <OrdX>449070.88<OrdY>1338786.93;

- сигнал Пункт №238 «Пахомовка», класс геодезической сети 3, <OrdX>448334.14<OrdY>1345346.87;

- сигнал Пункт №228 «Бердянка», класс геодезической сети 2, <OrdX>444366.89<OrdY>1335944.76.

Сведения о координатах характерных точек границ земельных участков.

1. Координаты по имеющимся сведениям в ЕГРН.

кадастровый номер 55:89:4510263:774

Y=1325495.82		X=441369.96

Y=1325517.32		X=441344.85

Y=1325516.36		X=441343.14

Y=1325501.94		X=441330.38

Y=1325507.23		X=441324.37

Y=1325429.79		X=441254.24

Y=1325419.66		X=441292.77

Y=1325423.68		X=441309.45

Y=1325457.40		X=441339.05

кадастровый номер 55:89:4510263:775

Y=1325423.68		X=441309.45

Y=1325457.40		X=441339.05

Y=1325495.82		X=441369.96

Y=1325472.57		X=441396.75

Y=1325373.59		X=441312.62

Y=1325397.37		X=441286.02

2. Измеренные координаты.

Кадастровый номер 55:89:4510263:774

Y=1325425.03		X=441315.05

Y=1325434.49		X=441322.81

Y=1325453.13		X=441337.17

Y=1325461.80		X=441344.40

Y=1325468.89		X=441349.75

Y=1325472.44		X=441352.42

Y=1325473.53		X=441351.20

Y=1325494.89		X=441370.31

Y=1325516.79		X=441345.18

Y=1325515.02		X=441343.60

Y=1325500.66		X=441330.79

Y=1325506.42		X=441324.18

Y=1325491.39		X=441310.78

Y=1325429.52		X=441255.27

Y=1325419.66		X=441292.77

Y=1325423.68		X=441309.45

кадастровый номер 55:89:4510263:775

Y=1325372.81		X=441313.49

Y=1325410.94		X=441346.39

Y=1325446.96		X=441377.05

Y=1325471.76		X=441397.14

Y=1325494.89		X=441370.31

Y=1325473.53		X=441351.20

Y=1325472.44		X=441352.42

Y=1325468.89		X=441349.75

Y=1325461.80		X=441344.40

Y=1325453.13		X=441337.17

Y=1325434.49		X=441322.81

Y=1325425.03		X=441315.05

Y=1325418.44		X=441309.65

Y=1325394.82		X=441288.87

Особые условия подготовки графической части.

В рамках выполнения задания раздел «Схема расположения земельного участка» не включается в состав межевого плана.

Дополнительные условия подготовки межевого плана.

1. метод определения координат – метод спутниковых геодезических измерений (определений);

2. сведения о средствах измерений – указывается оборудование исполнителя задания (при отсутствии – любое оборудование, необходимое для выполнения работ по условиям задания, с соблюдением требований к срокам его действия);

3. минимальные и максимальные размеры земельных участков – min: 400 кв.м.; max: 1500 кв.м.

4. сведения о кадастровом инженере – указываются сведения об исполнителе задания;

5. категория земель земельных участков – земли населенных пунктов;

6. система координат – МСК-55;

7. объекты недвижимости на земельных участках отсутствуют;

8. характерные точки границ земельных участков закреплены временными межевыми знаками.